## Slide 1
基于 FA-BiLSTM 的三阶段分层流体识别框架
网络架构、注意力机制与数据流分析

## Slide 2
1. 整体框架设计 (Overall Framework)
参考论文的三阶段识别逻辑，结合深度卷积时序特征与特征动态权重
数据输入 (测井曲线组合)
核心引擎 (FA-BiLSTM 网络)
三步识别流程 (分级输出)

## Slide 3
2. 输入：多维度测井参数与滑动窗口
程序输入包含多维度测井特征，通过滑动窗口捕捉井段垂直方向上的时序关联性。
特征 A: Sigma (俘获截面)
特征 B: C/O (碳氧比)
特征 C: Ratio (非弹性/俘获比)
... 等 10+ 维度 (根据模型动态加载)
时序滑动窗口 (Sliding Window) • 窗口大小 (Window Size): 10 • 作用：通过建模当前深度点及其上方 9 个采样点的组合特征，识别沉积环境与地质接触面的变化。 • 数据形状: (Batch, 10, Features_Dim)

## Slide 4
3. 主体：BiLSTM 时序特征提取网络
BiLSTM (Bidirectional LSTM) 是网络的核心部分，负责提取井深序列中的上下文特征。
X_0
BiLSTM cell
X_1
BiLSTM cell
X_2
BiLSTM cell
X_3
BiLSTM cell
X_4
BiLSTM cell
代码实现 (PyTorch): self.lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, bidirectional=True, batch_first=True) • bidirectional=True: 同时学习“由浅及深”和“由深及浅”的地层趋势信息。 • hidden_size=16: 控制模型复杂度，平衡泛化能力与参数量。

## Slide 5
4. 特征注意力机制 (Feature Attention Gate)
注意力机制不再对时域加权，而是对“特征维度”进行动态加权，识别当前层段最敏感的特征。
h_context (BiLSTM 时序特征)
x_current (当前输入特征)
计算评分 Score: v(tanh(W_h * h + W_x * x))
特征权重 α (Sigmoid/Softmax) α1=Sigma, α2=CO, α3=Ratio...
注意力作用机制： Weighted_X = α ⊙ x_current 实现“特征贡献度”的自动排序。例如：在低孔隙度地层，模型自动提高 C/O 的权重 α2。

## Slide 6
5. 输出：多目标识别结果
模型输出层将 BiLSTM 时序特征与注意力加权后的特征融合，得出最终结论。
特征融合: [h_target, x_target, weighted_x]
1. 分类标签 (Gas / Oil / Water)
2. 连续流体指数 (I_RQI, I_GRI, I_OII)
3. 特征重要度 α (可解释性分析)
模型输出 shape: (Batch, Num_Classes) 和 (Batch, Num_Features)

## Slide 7
结论与亮点
• 核心架构: BiLSTM 时序建模 + Feature Attention 特征门控。 • 输入: 多维度测井深度序列数据 (Window=10)。 • 特征注意力: 解决了多参数测井响应在不同地层环境下的权重不确定性。 • 输出: 涵盖分类、连续曲线与权重解释，提供全方位决策支持。