## Slide 1
基于 BiLSTM 与特征注意力机制的测井智能识别框架
输入
核心网络
输出
多参数测井输入
MLR
深 度
AMPST
深 度
PHIE
深 度
通过滑动窗口构造长度为 10 的时序样本。 不同任务可选择不同参数组作为输入特征。
BiLSTM 时序特征提取
1层双向LSTM | hidden_size = 16 | 输出维度 = 32
输出末端时刻上下文表示 h_target
特征注意力机制
根据 h_target 与 x_target 生成特征权重 α
加权输出
weighted_x = α ⊙ x_target
当前特征
x_target
上下文
h_target
特征权重
α
注意力层对输入特征进行动态加权，突出关键参数， 实现多参数耦合与可解释性输出。
有效储层识别
输出储层分类与连续指示曲线
气液识别
输出气层 / 含液层分类结果
注意力解释
输出 FA_alpha_* 动态权重曲线
综合输出
分类结果 + 连续曲线 + 权重解释
气
储
层
说明：BiLSTM 负责建模井深方向上的时序依赖关系，特征注意力层负责计算多参数动态权重，并通过加权与融合实现多参数耦合表达。